## Slide 1
初步掌握PQArt

## Slide 2
概述
通过搭建一个基本的写字工作站，并添加轨迹，最后后置代码。来初步掌握PQArt离线编程软件的一般操作流程。

## Slide 3
目的
1 了解离线编程总体工作流程
2 场景搭建时的模型简化办法
3 了解各种校准方法
4 了解四种不同的轨迹点
5 了解多种轨迹添加方式
6 了解多种轨迹编辑方式
7 仿真时需要注意事项
8 后置时注意事项
9 上机运行注意事项。

## Slide 4
软件总体工作流程

## Slide 5
总体工作流程
PQArt离线仿真编程软件的操作流程：
校准
场景
搭建
轨迹添加
编译仿真
后置
真机运行

## Slide 6
鱼骨图

## Slide 7
场景模型简化秘籍

## Slide 8
场景简化
1、标准件，删除（螺丝螺母、轴承、齿轮)
2、三角化的零部件，重绘
3、复杂含大量孔洞的文件，重绘、或删除孔洞
4、型材、导轨等，截面重绘
5、其他隐藏的、内部的装饰件，直接删除
6、传感器不要删掉，要单列出来，但传感器模型，可以简化。
办法
离线仿真，主要关注的是轨迹和机器人运动。一些模型、特别是一些作为场景衬托的模型太大，
会影响后续的文件操作时的性能，最好导入PQArt（原RobotArt）前，最好先简化一下，
把一些没有用处的零部件、特征等进行删除处理。

## Slide 9
模型获取
四个主要的模型下载网站：
http://www.sanweimoxing.com/ 开拨网 （国内）
https://www.mfcad.com/ 沐风网 （国内）
http://www.grabcad.com/ （国外免费）
http://www.cgtrader.com/ （国外收费）

## Slide 10
PQArt内场景搭建办法
2.1 场景文件的导入：
输入
机器人库、工具库、设备库等导入
2.2 文字：
输入
设备库导入
草图：文字绘制、无轨迹抓取（绑定）

## Slide 11
了解多种工件校准方法

## Slide 12
工件校准
重温PQArt离线仿真编程软件的操作流程：
校准
场景
搭建
轨迹添加
编译仿真
后置
真机运行
设计环境
真实环境
校准是连接设计环境和真实环境的桥梁

## Slide 13
工件校准
三维球校准
多点校准
三点校准
点轴校准
三面校准
点云校准
坐标系校准
校准机器人

## Slide 14
了解四种不同的轨迹点

## Slide 15
四种轨迹点
4.1.四种不同的轨迹点：
moveL 、
movej 、
moveabsj 、
moveC
4.2.四种轨迹点在不同品牌的机器人后置代码内的表现形式不一样
（使用“六轴机器人后置测试模板.robx”文件进行解说）

## Slide 16
多种轨迹添加方式

## Slide 17
轨迹的多种添加方式
6.1 导入轨迹：
6.2 创建方式：

## Slide 18
多种轨迹编辑方式

## Slide 19
轨迹的五种状态

## Slide 20
轨迹编辑的一般套路
6.1 moveL改为moveJ
6.2 轨迹优化
6.3 Z轴固定
6.4 Z轴旋转最小
6.5 统一位姿
6.6 编辑点 + 统一位姿
6.7 编辑多个点

## Slide 21
仿真

## Slide 22
仿真
要点：干涉检测
显示效果
分析节拍

## Slide 23
后置

## Slide 24
后置
要点：使用注释
使用工艺参数
导出文件编码
下载

## Slide 25
支持各种后置

## Slide 26
上机运行注意事项

## Slide 27
7.0 机器人零点校准
机器人的零点校准条件：
1.机器人经过搬运
2.机器人发生过碰撞
3.更换过零部件，特别是电机
4.示教器电池更换
.........

## Slide 28
7.1 真机创建工具
创建工具方法：TCP和 Z,X 确定出工具坐标（TCP）相遇于法兰末端，确切的空间位姿。

## Slide 29
7.2.采集工件一些特征点
从涂胶板上采集三个点的数据,依次抄录下来：

## Slide 30
7.3 拷贝程序到示教器
A.使用优盘（U盘），将后置的RaMain.mod文件直接拷贝到示教器内
大致步骤就是通过 ABB示教器内的【程序编辑器】-》【主程序：模块】-》【文件：加载模块】，将U盘内的 后置文件，拷贝到ABB的示教器内。

## Slide 31
7.4 报错处理
ABB示教器内常见的错误：
1.插入代码格式错误，则需要改后置
2.插入后报别的文件错误，则需要修改好，或者删除其他文件
3.插入时，提示缺少变量。

## Slide 32
7.5 程序调试
在程序编辑器内，找到刚才导入的后置格式的文件，单击【显示模块】将后置代码显示出来。
打开导入的代码后，需要单击界面右上侧的【例行程序】，将当前程序加入到【PP移动到例行程”】，才能后续真机运行 。